МЕРКУРИЙ-180К

Начало смены:

Включить ККМ
Проверить и подтвердить дату, нажав клав.  ИТ
Проверить и подтвердить время, нажав клав.  ИТ
Ввести пароль кассира, нажав 1 0 0 0 0 0
На экране  0 , касса в рабочем режиме.

Рабочий режим:

Набрать стоимость товара (копейки набираются через точку), нажать клав. номера отдела (  1.  или  2. )
Аналогично ввести, если требуется, остальные покупки клиента.
Нажать клав.  ИТ

Снятие отчетов без гашения, в течение рабочей смены (Х-отчет):

Нажать клав. АН/РЕ до надписи  ОБГ - - - - - -
Ввести пароль:  0 0 0 0 0 0
Нажать клав.  ИТ

Снятие отчета с гашением, закрытие смены (Z-отчет):

Нажать клав.  АН/РЕ  до надписи  ОСГ - - - - - -
Ввести пароль:  0 0 0 0 0 0
Нажать клав.  ИТ

Коррекция ошибок:

Набрана неправильная сумма – нажать клав. С и повторить ввод правильной суммы.
Набрана неправильная сумма и нажата клавиша отдела – нажать клав. АН/РЕ повторить ввод данной неправильной суммы и нажать номер соответствующего отдела, затем нажать клав.  ИТ

Коррекция времени:

Только после закрытия смены (снятия Z-отчета)
Нажать клав.  АН/РЕ  до надписи  ПРГ - - - - - -
Ввести пароль:  0 0 0 0 0 0
Нажать клав. ИТ
На экране  dt _ - - - - - , ввести внимательно текущую дату  в формате ДДММГГ, где Д М Г –дата, месяц, год соответственно, нажать клав.  ИТ.

На экране  ВР _ - - - - - , ввести текущее время в формате ЧЧММСС, где Ч М С – часы, минуты, секунды соответственно, нажать клав.  ИТ